## Slide 1: INFORMATICA
MATTEO CRISTANI

## Slide 2: INDICE
CICLO DELLE LEZIONI
LEZ. 1 INTRODUZIONE AL CORSO | LEZ. 2 I CALCOLATORI ELETTRONICI | LEZ. 3 ELEMENTI DI TEORIA DELL’ INFORMAZIONE | LEZ. 4 MISURE DELLA INFORMAZIONE | LEZ. 5 CALCOLO BINARIO: CONVERSIONI DI BASE
LEZ. 6 CALCOLO BINARIO: OPERAZIONI IN BASE 2 | LEZ. 7 ESERCITAZIONE DI CALCOLO BINARIO | LEZ. 8 ESERCITAZIONE DI CALCOLO BINARIO | LEZ. 9 PORTE LOGICHE | LEZ. 10 PROGETTO DI CIRCUITI DIGITALI
LEZ. 11 INTRODUZIONE AGLI ALGORITMI | LEZ. 12 PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE | LEZ. 13 IL WEB | LEZ. 14 RICERCA DI DOCUMENTI | LEZ. 15 USO DEI MOTORI DI RICERCA
LEZ. 16 SICUREZZA INFORMATICA | LEZ. 17 ELEMENTI DI CRITTOGRAFIA | LEZ. 18 ESERCITAZIONE DI CRITTOGRAFIA | LEZ. 19 ESERCITAZIONE GENERALE | LEZ. 20 SOMMARIO DEL CORSO

## Slide 3: ESERCITAZIONE SUL CALCOLO IN BASE 2
CONVERSIONI DI BASE (A)
ESPRESSIONE DI NUMERI IN COMPLEMENTO AD UNO ED IN COMPLEMENTO A DUE (A)
OPERAZIONI IN BASE 2 (A)
OPERAZIONI CON NUMERI IN VIRGOLA FISSA (B)
OPERAZIONI CON NUMERI IN VIRGOLA MOBILE (B)

## Slide 4: OPERAZIONI CON NUMERI IN VIRGOLA FISSA
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | +
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | =
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 

## Slide 5: OPERAZIONI CON NUMERI IN VIRGOLA MOBILE
METODO
  L’idea base è di eseguire la somma delle mantisse e ottenere l’esponente dagli esponenti e dalla somma delle mantisse.
  PASSO 1. ALLINEAMENTO
  PASSO 2. SOMMA DELLE MANTISSE
  PASSO 3. NORMALIZZAZIONE DELLE MANTISSE E DEGLI ESPONENTI
  PASSO 4. ARROTONDAMENTO DELLA MANTISSA

## Slide 6: OPERAZIONI CON NUMERI IN VIRGOLA MOBILE
Passo 1. Per sommare correttamente i due numeri, si deve allineare la virgola del numero che ha l'esponente più piccolo. Quindi il primo passo esegue lo scalamento a destra della mantissa del numero più piccolo, fino a che il suo esponente non coincide con quello del numero più grande.
Passo 2. Si esegue la somma delle mantisse.

## Slide 7: OPERAZIONI CON NUMERI IN VIRGOLA MOBILE
Passo 3. Se la somma ottenuta non è in notazione scientifica normalizzata è necessario correggerla. Quindi a valle della somma può essere necessario eseguire un suo scalamento per portarla alla forma normalizzata, con un opportuno aggiustamento dell'esponente. Ogni volta che l'esponente è incrementato o decrementato, si deve controllare se si è verificato un overflow o underflow, cioè ci si deve accertare che l'esponente continui ad essere rappresentabile all'interno del suo campo.

## Slide 8: OPERAZIONI CON NUMERI IN VIRGOLA MOBILE
Passo 4. Arrotondamento della mantissa: si tronca il numero se la cifra a destra del punto desiderato è compresa tra 0 e 4, e si somma 1 alla cifra se il numero a destra è compreso tra 5 e 9. Esiste un caso sfortunato per l'arrotondamento, consiste nel dover sommare un 1 ad una stringa di 9: la somma può non essere più normalizzata ed occorre eseguire di nuovo il passo 3.

## Slide 9: NUMERI IN VIRGOLA MOBILE
Usando una rappresentazione in complemento a 1
MANTISSA -0.00110112 = -0,210937510
ESPONENTE +1001 = +9
MANTISSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESPONENTE |  |  |  |  | 
BIT DEL SEGNO | PARTE INTERA | PARTE INTERA |  |  |  |  |  |  |  | BIT DEL SEGNO | ESPONENTE |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 10: SOMMA DI NUMERI IN VIRGOLA MOBILE
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1  0 0 1 0 0 1 +
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1  0 0 0 1 1 1
Passo 1. Poiché il secondo numero ha l’esponente più piccolo sposteremo a sinistra la cifra più significativa del secondo numero di due posti, ottenendo così la rappresentazione qui sotto
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1  0 0 1 0 0 1 +
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0  0 0 1 0 0 1

## Slide 11: SOMMA DI NUMERI IN VIRGOLA MOBILE
Passo 2. Eseguiamo la somma delle mantisse
Non è necessario eseguire il passo 3 e nemmeno il passo 4.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | =
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |